Eksperimentinis darbas: Reakcijos greitis - koncentracija (LA0020) Autorius: Cook Leidimo data: 2002 m. rugsėjo 11 d. Pamokos planas: LP0020 Pratarmė Cheminės reakcijos greitis nusako kaip greitai yra naudojami reagentai ir gaminami produktai. Reakcijos greitį galima nustatyti išmatavus reagentų arba produktų koncentracijos kitimą laikui bėgant. Daug faktorių lemia reakcijos greitį, reagentų koncentracija – vienas iš jų. Šių eksperte- mentų dėka nustatysime, kaip reakcijos greitis priklauso nuo reagentų koncentracijos. Reakcija tarp magnio ir druskos rūgšties - reakcijos greičio pokyčiai (LF0020a) Atidarykite Crocodile Chemistry modeliavimo bylą LF0020a. Naudodamiesi reakcija tarp magnio ir druskos rūgšties nustatysime koncentracijos poveikį reakcijos greičiui. Žodinė šios reakcijos lygtis: magnis + druskos rūgštis → magnio chloridas + vandenilis Norėdami nustatyti greiti išmatuosime koncentracijos pokyčius laikui bėgant. Dažniausiai ma- tvojami reagentų arba produktų koncentracijos kitimai laike. Ši reakcija yra viena iš tinkamiausių, nes jos produktas – vandenilis. Kaip galima išmatuoti kiek vandenilio dujų susidaro? Simuliacijoje dujų švirkštas yra sujungtas su kolba, kurioje yra druskos rūgštis. Įmeskite magnį į rūgštį ir stebėkite kas vyksta su švirkštu. Išsiskyrusio vandenilio dujos stumia plunžerinį stūmoklį. Švirkšto gradacija parodys koks vandenilio dujų tūris susidarė reakcijos metu. Galima nubrėžti grafiką, kuris rodytų vandenilio dujų tūrio priklausomybę nuo laiko. Pa Gal šio grafiko kreivę galima apskaičiuoti reakcijos greičio pasikeitimus. Grafikas parodys koks vandenilio dujų tūris išsiskiria per 2 sekundes nuo reakcijos pradžios. Jūs galite stabdyti simuliaciją naudodami pauzės mygtuką. Cheminės reakcijos greitis nusako kaip greitai yra naudojami reagentai ir gaminami produktai. Reakcijos greitį galima nustatyti išmatavus reagentų arba produktų koncentracijos kitimą lai- kui bėgant. Tirpalai, tirpumas ir prisotinimas (LF0020b) Atidarykite Crocodile Chemistry modeliavimo bylą LF0020b Naudodami koncentracijos matavimo metodą, kurį panaudojame prieš tai, nagrinėsime koncent- racijos reakcijos poveiki greičiui. Simuliacijoje yra 3 kolbos su vienodu kiekių druskos rūgšties ir magnio. Į kolbą su rau- donos spalvos zondu įpilta 0,5 mol/ dm3 koncentracijos rūgšties. Kolboje su mėlynosios spalvos zondu – 1 mol/ dm3. Kolboje su violetines spalvos zondu - 2 mol/dm3 . Pasinaudokite grafiko duomenimis, kad nustatytumėt kokia reakcija pati greičiausia ir lė čiausia. Pabaikite šiuos sakinius: Cheminės reakcijos greitis ................................kai reagentų koncentracija didėja. Cheminės reakcijos greitis ................................kai reagentų koncentracija mažėja. Pateikite pavyzdžių iš kasdieninio gyvenimo, rodančių kai reagentų koncentracijos pa – didėjimas pagreitina reakciją. Cheminės reakcijos greitis didėja, didėjant reagentų kon - centracijai. Cheminės reakcijos greitis mažėja, mažėjant reagentų koncentracijai. Cheminės reakcijos greitis didėja, didėjant reagentų koncentracijai. Cheminės reakcijos greitis mažėja, mažėjant reagentų koncentracijai. Papildomas darbas Pasinaudodami imituokliu, pagaminkite kobalto chlorido tirpalą. Stebekite spalvų pakeitimus. Send comments & feedback to lessons@crocodile-clips.com © 1993 – 2002 Crocodile Clips Ltd