Eksperimentinis darbas: Galvanostegija ( LA0056) Autorius: Williams Cook Leidimo data: 2002 m. rugsėjo 3 d. Pamokos planas: LP0056 Pratarmė Galvanostegija supa mus. Nuo konservų dežčių ir dviračių iki laikrodžių ir brangenybių. Dau- gybė kasdieninių daiktų yra galvanostegijos pavyzdžiai. Visi šie daiktai elektrolizės būdu buvo padengti plona kito metalo plėvele. Šis padengimas ir yra galvanostegija. Galvanostegija (LF0056a) Atidarykite Crocodile Chemistry modeliavimo bylą LF0056a. Šios reikmenys parinktos, kad galvanostegijos būdu padengtume anglies strypelį metaliniu variu. 1. Anglies strypelį su baterija sujunkite į elektros grandinę. 2. Kas atsitiko su lempute? Ką tai sako apie elektros grandinę? 3. Anglies strypelis yra katodas ar anodas? Galvanostegijos mėtu katodas padengiamas plona metalo plėvele. Katodo ir anodo reakcijos ( LF0056b) Atidarykite Crocodile Chemistry modeliavimo bylą LF0056b. Priemonės paruoštos taip pat Kaip ir ankstesniame eksperimente. Tačiau šį kartą anglies strypelis pakeistas variniu strypeliu. Sujunkite varinį strypelį su baterija į elektros grandinių. Norėdami pamatyti kokios reakcijos vyksta prie kiekvieno elektrodo, pasinaudokite informacinės juostos parodymais. Tam pasirinkite ir pažymėkite kiekvieną strypelį: Katodas (-) : Cu 2+ + 2e- → Anodas (+) : Cu (k.) → Varinis katodas pasidengia metalinio vario sluoksniu, kuris susidaro iš vario jono, esančio Tirpale. Šie jonai į tirpalą pateko iš varinio anodo. Pagalvokite, kokiais kitais būdais jūs galėtumėte padengti varinį katodą, metaliniu variu? Varinio anodo atomai atiduoda elektronus, susidaro vario jonai, kurie pereina į tirpalą. Jie traukiami varinio katodo. Papildomas darbas 7. Suprojektuokite elektrograndinę, kad padengtume sidabru anglies strypelį. Išbandykite šią idėją pasinaudodami moduliatoriumi. Send comments & feedback to lessons@crocodile-clips.com © 1993 – 2002 Crocodile Clips Ltd