Eksperimentinis darbas: Rūgštus lietus ( LA0061) Autorius: Cook Leidimo data: 2002 m. rugsėjo 6 d. Pamokos planas: LP0061 Pratarmė Sieros junginiai į orą patenka iškastinį kurą deginant namuose, transporto priemonių vidaus de- gimo varikliuose ir įvairiose gamyklose. Degant iškastinį kurą, jame esanti siera virsta sieros dioksidu. Sieros dioksidas patekęs į atmosferą, tirpdamas lietaus vandenyje ir reaguodamas su oro deguonimi sudaro sieros rūgštį. Rezultatas – rūgštus lietus. Rūgštus lietus turi neigiamą poveikį : ardo mūrinius statinius ir metalines konstrukcijas. Rūgštaus lietaus susidarymas (LF0061a) Atidarykite Crocodile Chemistry modeliavimo bylą LF0061a. Šiame eksperimente jūs galie sumodeliuoti rūgštaus lietaus iš sieros dioksido susidarimą. 1. Pradėk deguonies dujų tekėjimą iš baliono į paraštą kolbą, pasinaudodamas šliaužikliu. 2. Kaitink sierą, kol ji užsidegs. 3. Siera dega deguonyje sudarydama sieros dioksido dujas. Toliau sieros dioksidas vamzdeliu teka į indą su vandeniu, kur jis ir ištirpsta.? 4. Po to, kai visa siera sudegs išjunkite degiklį ir nutraukite deguonies dujų tekėjimą ir atjunkite vamzdelį. 5. Pasinaudodami lakmuso, tam kad nustatyti tirpalo pH. Ar pasikeiti indikatoriaus spalva? Ką tai sako? Degant iškastinį kurą, jame esanti siera virsta sieros dioksidu. Sieros dioksidas patekęs į atmosferą, tirpdamas lietaus vandenyje ir reaguodamas su oro deguonimi sudaro sieros rūgštį. Rezultatas – rūgštus lietus . Rūgštaus lietaus poveikis mūriniams statiniams ( LF0061b) Atidarykite Crocodile Chemistry modeliavimo bylą LF0061b. Į porcelianinę lėkštelę įdėta susmulkintos klinties ( kalcio karbonatas). Daug mūrinių pastatų pagaminta naudojant klintį. 7. Įpilkite į lėkštelę sieros rūgšties tirpalo. Aprašykite kas įvyko. Mūrinių statinių ardymas - vienintelis rūgštaus lietaus poveikis gamtai? Rūgštus lietus turi neigiamą poveikį mūriniams statiniams. Papildomas darbas Rūgštus lietus taip pat veikia metalines konstrukcijas. Sukurkite ie atlikite tai patvirtinan- čius eksperimentus. Send comments & feedback to lessons@crocodile-clips.com © 1993 – 2002 Crocodile Clips Ltd